# Text boxes

СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ДСП73-10, -20; -30:-40

Паспорт

ДБИШ.676264.008 ПС

1 Основные сведения об изделии

Описание изделия:

Светильник взрывозащищенный  аварийного освещения

Обозначение: ДСП73-___________________

тип, модификация, исполнение

Дата изготовления:________________________

Изготовитель: АО «Ашасветотехника»

Адрес изготовителя: г. Аша, Челябинской области, улица Ленина, дом 2

Заводской номер изделия:_____________________

Назначенный ресурс изделия не менее 10 лет

Сведения по сертификации изделия:

Сертификат Центра по сертификации

взрывозащищенного и рудничного

электрооборудования	ТС RU C-RU.AA87.B.01087

2 Основные технические данные

Маркировка взрывозащиты 		1Ex db IIC T5 Gb

Ex tb IIIC T100̊C Db

Степень защиты от внешних воздействий

по ГОСТ 14254-2015, не ниже				IP65

Класс электротехнических изделий по способу

защиты человека от поражения электрическим

током по ГОСТ 12.2.007.0-75		     		I

Допустимая температура окружающей среды

при эксплуатации светильника, ºС: от минус 40º до плюс 60º

Тип источника света		светодиодный модуль

Напряжение питания:

- переменного тока, В				220

- постоянного тока, В			     12, 24, 36

Частота напряжения питающей сети, Гц,		50

Номинальная мощность, Вт, не более,			40

КПД ,%, не менее						75

КСС

Класс светораспределения

Эффективность светильника, не менее, лм/Вт		 115

Светильник может работать в аварийном и обычном режиме:

- обычный режим — подключено питание, горит светодиодный модуль;

- аварийный режим —  питание отключено, горит светодиодный модуль   в течение трех часов.

Соответствует требованиям

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011),

ГОСТ IEC 60079-1-2013,  ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

Назначенный ресурс светильников, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, должен быть не менее 10 лет.

3 Комплект поставки

| Наименование | Обозначение | Количество, шт. | Завод- ской номер | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Изделие |
| Светильник взрывозащи-щенный аварийного освещения | ДСП73-10;-20;-30;-40 | 1 |  |  |
| 2 Комплект инструмента и принадлежностей |
| Прокладка | ДБИШ.754153.015 | 2 |  |  |
| Прокладка | ДБИШ.754153.015-01 | 2 |  |  |
| Ключ торцовый | ДБИШ.764431.001 | 1 |  |  |
| Ключ специальный | ДБИШ.303658.009 или ДБИШ.303658.010 | 1 |  |  |
| 3 Комплект принадлежностей при заказе с отражателем |
| Отражатель | ДБИШ.725234.002-01 | 1 |  |  |
| Винты ВМ4-6gх8.48.016 | ГОСТ 17473-80 | 3 |  |  |
| Шайбы 4.65Г.016 | ГОСТ 6402-70 | 3 |  |  |
| Шайбы 4.01.08кп.016 | ГОСТ 11371-78 | 3 |  |  |
| 4 Комплект принадлежностей при заказе с сеткой |
| Сетка | ДБИШ.305122.020 | 1 |  |  |
| Винты М4-6gx6.48.016 | ГОСТ 1476-93 | 3 |  |  |
| 5 Документация |
| Руководство по эксплуатации Паспорт | ДБИШ.676264.008 РЭ ДБИШ.676264.008 ПС | 1экз. на 25 светильников или менее в зависимости от заказа 1 экз |  |  |

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Для светильников, поставляемых на экспорт, гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию, но не более 80 месяцев с момента их проследования через Государственную границу Российской Федерации.

5 Свидетельство об упаковывании

Светильник взрывозащищенный  аварийного  освещения

ДСП73______________

тип, модификация, исполнение

_________________

заводской номер изделия

упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.

Упаковано__________   _______________  _____________

Подпись                            Ф.И.О                          год, месяц, число

6 Свидетельство о приёмке

Светильник взрывозащищенный  аварийного освещения

ДСП73-_______________

тип, модификация, исполнение

_________________

заводской номер изделия

соответствует требованиям технических условий

ТУ 16-2018 ДБИШ.676264.008 ТУ и признан годным к эксплуатации

Штамп ОТК   _________   ______________  _____________

Подпись                        Ф.И.О                        год, месяц, число

7 Рекламации

| Дата | Краткое описание рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

8 Сведения о проведении периодических проверок

Светильник взрывозащищенный  аварийного освещения

ДСП73- ______________

тип, модификация, исполнение

________________			_________________

дата изготовления                                                                  заводской номер изделия

___________________________

дата ввода в эксплуатацию

| Дата проверки | Вывод о проверке (годен/не годен) | Подпись проверяющего | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- |

8

1

7

2

6

3

5

4