# Text boxes

|  |  | АО «Ашасветотехника» 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Ленина д. 2 Тел./факс: +7 (35159) 3-14-73 E-mail: info@ashasvet.ru www.ashasvet.ru |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

# Светильник взрывозащищенный

# ДСП-78

ТУ 16-2020 ДБИШ.676264.023 ТУ

| Исполнение мощностей |
| --- |
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |

| Тип рассеивателя | Вторичная оптика |
| --- | --- |
| СК | Кл | Г40 | Г60 | Д90 | Д120х60 | Ш151х81 |

1 Назначение

Светильники взрывозащищённые ДСП-78 предназначены для освещения взрывоопасных зон 1 и 2 классов по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, ГОСТ IEC 60079-10-2-2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013, в соответствии с Ex-маркировкой.

Конструкция светильника состоит из светодиодного модуля защищеного закалённым стеклом или колпаком из боросиликатного стекла, внутри оболочки  возможна установка вторичной оптикой из оптически прозрачного PMMA, с возможностью формирования необходимых кривых сил света (КСС). Источник питания или блок аварийного питания (при заказе светильника в аварийном исполнении)  и клеммная колодка установлены внутри взрывонепроницаемой оболочки «db», которая также является вводным отделениям. Она представляет собой алюминиевый корпус выполненный методом экструзии с установленными резьбовыми кабельными вводами и резьбовыми торцевыми крышками. Имеется наружный заземляющий контакт. Сведения по сертификации изделия:

ОС ООО «Техбезопасность» № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.01173/21

2 Технические характеристики:

Таблица 1

| Исполнение мощностей | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность (±5%), Вт | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Диапазон переменного напряжения, В | 100-264,AC/142-370,DC |
| Частота напряжения питания, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | >0,98 |
| Допустимая температура окружающей среды светильника: Для светильника без БАП: Для светильника с БАП: | – 60ºС до + 45ºС / – 60ºС до + 60ºС + 1ºС до + 35ºС |
| Климатическое исполнение | - |
| Степень защиты оболочки | IP66 / IP67 |
| Ресурс работы, ч | >100 000 |
| Классификация по пожарной безопасности |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I |
| Угол излучения, градус | 40º,60º,90º,120º,120ºх60º,151ºх81º |
| Марка светодиода | SAMSUNG |
| Индекс цветопередачи CRI | >80 |
| Коррелированная цветовая температура, К | 2700-6500 |
| Коэффициент пульсации светового потока,% | <1 |

Окончание таблицы 1

| Световой поток, Лм | 120 Лм/Вт | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 | 13200 | 14400 | 15600 | 16800 | 18000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 130Лм/Вт | 7800 | 9100 | 10400 | 11700 | 13000 | 14300 | 15600 | 16900 | 18200 | 19500 |
|  | 140 Лм/Вт | 8400 | 9800 | 11200 | 12600 | 14000 | 15400 | 16800 | 18200 | 19600 | 21000 |
|  | В аварийном режиме | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - |
| Габаритные размеры ДхШхВ,мм | Ø323х280 |
| Масса, кг / Масса с БАП, кг | 8 / 8,3 |
| Температурный класс | – 60ºС до +45ºС | Т6 | Т5 |
|  | – 60ºС до +60ºС | Т5 | Т5 | Т5 | Т5 | Т5 | Т4 |
|  | +1ºС до +35ºС | Т6 | - |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex db IIC T5 Gb/ Ex tb IIIC T85ºС Db / 1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T75ºС Db | 1Ex db IIC T5 Gb/ Ex tb IIIC T95ºС Db / 1Ex db IIC T4 Gb/ Ex tb IIIC T110ºС Db |

3 Расшифровка маркировки светильника:

4 Маркировка взрывозащиты (пример):

5 Комплектность поставки

Таблица 2

| № п/п | Комплектующие | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Светильник Паспорт на светильник ДБИШ.676264.024 ПС Руководство по эксплуатации ДБИШ.676264.023 РЭ Крепление светильника в зависимости от заказа Прокладка уплотнительная ДБИШ.714121.002 Шайба ДБИШ.758491.056-02 Ключ торцевой ДБИШ.764431.001 Ключ ДБИШ.745226.013 | 1 1 1 экз. на партию от 1 до 25 светильников в зависимости от заказа 1 1 1 1 1 1 |

6 Срок службы. Гарантийные обязательства

6.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения, установленными техническими условиями на данный светильник.

6.2 Назначенный срок службы светильника 10 лет со дня выпуска предприятием изготовителем при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 5 лет со дня продажи покупателю.

6.4 При отсутствии отметки о продаже срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия, который указан в настоящем паспорте.

6.5 При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

6.6 Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию-изготовителю или официальному представителю.

6.7 Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений или следов разборки.

6.8 Гарантийный срок на блоки резервного питания (поставляемые в комплекте с аккумуляторной батареей), а также на компоненты систем управления освещением (поставляемые без светильников), составляет 12 месяцев с даты поставки.

6.9 Световой поток в течении гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры в течении гарантийного срока – согласно приведенным в ГОСТ Р 54350-2015.

7 Свидетельство об упаковывании

Светильник взрывозащищённый ДСП-78-100-E12-850-CK-Д90-1G-IP66-005»

тип, модификация, исполнение

______________________

заводской номер изделия

упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.

Упаковано ______________       _____________         _______________

Подпись                      Ф.И.О.                год, месяц, число

## 8 Свидетельство о приемке:

Светильник «ДСП-78-100-E12-850-CK-Д90-1G-IP66-005»   соответствует техническим условиям ТУ 16-2020 ДБИШ.676264.023 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК:_________________________

Дата выпуска________________________

9 Рекламации

Таблица 3

| Дата | Краткое описание рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

10 Сведения о проведении периодических проверок

Светильник взрывозащищённый ДСП-78-100-Е12-850-СК-Д90-1G-IP66-005

тип, модификация, исполнение

____________________                                     _______________________

дата изготовления                                           заводской номер изделия

Таблица 4

| Дата проверки | Вывод о проверке (годен/не годен) | Подпись проверяющего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

8

1

7

2

6

3

5

4