# Text boxes

|  |  | АО «Ашасветотехника» 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Ленина д. 2 Тел./факс: +7 (35159) 3-14-73 E-mail: info@ashasvet.ru www.ashasvet.ru |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

# Светильник взрывозащищенный

# ДСП-79

ТУ 16-2020 ДБИШ.676264.023 ТУ

| Исполнение мощностей |
| --- |
| 5 | 10 | 15 | 20 |

Тип рассеивателя

Кл

1  Назначение

Светильники взрывозащищённые ДСП-79 предназначены для освещения взрывоопасных зон 1 и 2 класса по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, ГОСТ IEC 60079-10-2-2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013, в соответствии с Ex-маркировкой.

Конструкция светильника состоит из герметичного алюминиевого корпуса выполненного методом литья под давлением с защитным полимерным покрытием. Светодиодный модуль с видом взрывозащиты герметизация компаундом «mb» защищен колпаком из боросиликатного стекла. Источник питания и клеммная колодка установлены внутри взрывонепроницаемой оболочкой «db» выполняющей функции вводного отделения. Эксплуатация светильника ДСП-79-Пр разрешается только при условии подключения постоянно присоединенного кабеля от 5000 до 50000 мм вне взрывоопасного помещения.

Имеется наружный заземляющий контакт. Сведения по сертификации изделия: ОС ООО «Техбезопасность»  № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.01173/21.

2 Технические характеристики:

| Исполнение мощностей | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность (±5%), Вт | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| Диапазон переменного напряжения, В | 12-36В | 150-264, AC / 250-370, DC |
| Частота напряжения питания, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | >0,98 |
| Допустимая температура окружающей среды светильника: | – 60ºС до + 60ºС |
| Климатическое исполнение и категория размещения | - |
| Степень защиты оболочки | IP66 / IP67 |
| Ресурс работы, ч | >100 000 |
| Классификация по пожарной безопасности |  |
| Угол излучения, градус | 120º |
| Марка светодиода | SAMSUNG |
| Индекс цветопередачи CRI | >80 |
| Коррелированная цветовая температура, К | 2700-6000 |
| Световой поток, Лм | 120 Лм/Вт | 600 | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 | 2400 |
|  | 130 Лм/Вт | 650 | 1300 | 1950 | 1300 | 1950 | 2600 |
|  | 140 Лм/Вт | 700 | 1400 | 2100 | 1400 | 2100 | 2800 |
| Габаритные размеры ДхШхВ,/ Габаритные размеры ДхШхВ переносного мм | Ø151х119 / Ø195х190 |
| Масса / Масса переносного, кг | 1,5 / 6 |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex db mb IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T75ºС Db |

3  Расшифровка маркировки светильника:

4  Маркировка взрывозащиты (пример)

5 Комплектность поставки

| № | Наименование и обозначение | Количество, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник | 1 | В зависимости от заказа |
| 2 | Паспорт на светильник ДБИШ.676259.034 ПС | 1 |  |
| 3 | Руководство по эксплуатации ДБИШ.676259.034 РЭ | 1 экз. на партию от 1 до 25 светильников в зависимости от заказа |  |
| 4 | Крепление светильника в Зависимости от заказа | 1 |  |
| 5 | Втулка резьбовая | 1 |  |
| 6 | Прокладка | 1 |  |
| 7 | Шайба 12.48.016 ГОСТ 10450-78 | 1 |  |

6 Срок службы. Гарантийные обязательства

6.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения, установленными техническими условиями на данный светильник.

6.2 Назначенный срок службы светильника 10 лет со дня выпуска предприятием изготовителем при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 5 лет со дня продажи покупателю.

6.4 При отсутствии отметки о продаже срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия, который указан в настоящем паспорте.

6.5 При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

6.6 Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию-изготовителю или официальному представителю.

6.7 Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений или следов разборки.

6.8 Гарантийный срок на блоки резервного питания (поставляемые в комплекте с аккумуляторной батареей), а также на компоненты систем управления освещением (поставляемые без светильников), составляет 12 месяцев с даты поставки.

6.9 Световой поток в течении гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры в течении гарантийного срока – согласно приведенным в ГОСТ Р 54350-2015.

7 Свидетельство об упаковывании

Светильник взрывозащищённый ДСП-79__________________________

тип, модификация, исполнение

______________________

заводской номер изделия

упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.

Упаковано ______________       ______________         ______________

Подпись                       Ф.И.О.              год, месяц, число

## 8 Свидетельство о приемке

Светильник «ДСП-79-__________________________________________»   соответствует техническим условиям ТУ 16-2020 ДБИШ.676264.023 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК:_________________________

Дата выпуска________________________

9 Рекламации

| Дата | Краткое описание рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

10 Сведения о проведении периодических проверок

Светильник взрывозащищённый ДСП-79____________________________

тип, модификация, исполнение

________________                                        ________________________

дата изготовления                                           заводской номер изделия

| Дата проверки | Вывод о проверки (годен/не годен) | Подпись проверяющего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

8

1

7

2

6

3

5

4