# Text boxes

1

Светильники взрывозащищенные

НСП69-300,-200,-100;

ФСП69-42,-45; НСП69-160

Паспорт

ИЖЦМ.676126.007 ПС

1 Основные сведения об изделии

Описание изделия:

Светильник взрывозащищенный

Обозначение: НСП69-200-004 УХЛ1

тип, модификация, исполнение

ФСП69-____________________

тип, модификация, исполнение

Дата изготовления:______________________________

Изготовитель: АО «Ашасветотехника»

Адрес изготовителя: г. Аша, Челябинской области, улица

Ленина, дом 2

Заводской номер изделия:_____________________

Назначенный ресурс изделия не менее 10 лет.

Сведения по сертификации изделия:

Сертификат Центра по сертификации

взрывозащищенного и рудничного

электрооборудования

EAЭС RU C-RU.EX01.B.00046/19

2 Основные технические данные

Маркировка взрывозащиты:

| НСП69-100, ФСП69-42,-45 | 1Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db |
| --- | --- |
| HCП69-160,-200 | 1Ex db IIC T5 Gb Ex tb IIIC T95°C Db |
| НСП69-300 | 1Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T130°C Db |

Степень защиты от внешних воздействий            IP65

по ГОСТ 14254-2015, не ниже

Класс электротехнических изделий по способу            I

защиты человека от поражения электрическим

током по ГОСТ 12.2.007.0-75

Допустимая температура окружающей среды при

эксплуатации:

от плюс 50º С до минус 60° С -       НСП69-300,200,100,160

от плюс 50° С до минус 25° С -        ФСП69-42

от плюс 5° С до плюс 50° С -            ФСП69-45

Лампа накаливания:

Напряжение питания переменного тока, V            220

Частота напряжения питающей сети, Hz                50

Номинальная мощность, W                                     300, 200, 100

Лампа смешанного света:

Напряжение питания переменного тока, V             220

Частота напряжения питающей сети, Hz                50

Номинальная мощность, W                                      160

Люминесцентные лампы:

Напряжение питания переменного тока, V             220

Частота напряжения питающей сети, Hz                 50

Номинальная мощность, W                                       42, 45

ВНИМАНИЕ! В светильниках предназначенных для ламп накаливания допускается применять компактные люминесцентные и светодиодные лампы с цоколем Е27 мощностью, не превышающей мощность соответствующих ламп накаливания, рассчитанные на работу в сети переменного тока напряжением 220В. Ограничением являются только габаритные размеры ламп и светильников, не допускается касание ламп внутренних частей светильника.                             При этом надо учитывать что, зажигание, работа, а также падение светового потока ламп типа КЛЛ при отрицательных температурах являются техническими характеристиками самих ламп, а не светильников.

Не допускается установка ламп накаливания мощностью свыше указанной в маркировке светильника. Возможна установка ламп накаливания меньшей мощности.

КПД ,%, не менее:

НСП69-300					80

НСП69-200,-100,-160 			65

ФСП69-42;-45				80

Соответствует требованиям  ГОСТ 31610.0-2014,

ГОСТ  IEC 60079-1-2013, ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010

ТР ТС 012/2011

3 Комплект поставки

Вводная коробка сбоку:

| Наименование | Обозначение | Количество | Заводской номер | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Изделие |
| Светильник взрывозащищенный | НСП69-300,-200,-100 ФСП69-42-45; НСП69-160 | 1шт. |  |  |
| 2. Документация |
| Руководство по Эксплуатации Паспорт | ИЖЦМ.676126.007 РЭ ИЖЦМ.676126.007 ПС | 1экз. на 50 светильников или менее в зависимости от заказа 1экз. |  |  |
| 3. Комплект инструмента и принадлежностей |
| Ключ Ключ торцовый Прокладка Шайба Люминесцентная лампа: PHILIPS MASTER PL-T 4P 42W/830 NAKAI NE FS-uniprof 45W/864 E27 Лампа смешанного света PHILIPS ML 160WE Е27 | ДБИШ.745226.013 ДБИШ.764431.001 ДБИШ.714121.002 ДБИШ.758491.056-02 | 1 шт. 1 шт. 1шт 1шт. 1шт. 1шт |  | Для ФСП69-42 Для ФСП69-45 Для НСП69-160 |

Вводная коробка сверху:

| Наименование | Обозначение | Количество | Заводской номер | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Изделие |
| Светильник взрывозащищенный | НСП69-300,-200,-100 ФСП69-42-45; НСП69-160 | 1шт. |  |  |
| 2. Документация |
| Руководство по Эксплуатации Паспорт | ИЖЦМ.676126.007 РЭ ИЖЦМ.676126.007 ПС | 1экз. на 50 светильников или менее в зависимости от заказа 1экз. |  |  |
| 3. Комплект инструмента и принадлежностей |
| Ключ Ключ Прокладка Люминесцентная лампа: PHILIPS MASTER PL-T 4P 42W/830 NAKAI NE FS-uniprof 45W/864 E27 Лампа смешанного света PHILIPS ML 160WE Е27 | ДБИШ.745226.013 ДБИШ.764431.001 ДБИШ.754153.010 | 1 шт. 1 шт. 1шт. 1 шт. 1 шт. 1шт. |  | Для ФСП69-42 Для ФСП69-45 Для НСП69-160 |

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Для светильников поставляемых на экспорт, гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента их проследования через Государственную границу Российской Федерации.

5 Свидетельство об упаковывании

Светильник взрывозащищенный НСП69-200-004 УХЛ1

тип,модификация, исполнение

_________________

заводской номер изделия

Светильник взрывозащищенный ФСП69-________________

тип,модификация, исполнение

_________________

заводской номер изделия

упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.

Упаковано___________   _____________  _______________

Подпись                           Ф.И.О                             год, месяц, число

6 Свидетельство о приёмке

Светильник взрывозащищенный:

НСП69-200-004 УХЛ1

тип, модификация, исполнение

_________________

заводской номер изделия

ФСП69-________________

тип, модификация, исполнение

_________________

заводской номер изделия

соответствует требованиям технических условий

ТУ 16-2007 ИЖЦМ.676146.003 ТУ и признан годным к эксплуатации

Штамп ОТК _____________   _____________     ____________

Подпись                                Ф.И.О                       год, месяц, число

7 Рекламации

| Дата | Краткое описание рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

8 Сведения о проведении периодических проверок

Светильник взрывозащищенный НСП69-200-004 УХЛ1

тип,модификация, исполнение

________________                                  _________________

дата изготовления                                                               заводской номер изделия

Светильник взрывозащищенный ФСП69-________________

тип,модификация, исполнение

________________                             _________________

дата изготовления                                                        заводской номер изделия

| Дата проверки | Вывод о проверке (годен/не годен) | Подпись проверяющего | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- |

8

7

2

6

3

5

4