# Text boxes

8

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ

ДПП45-12

Паспорт

ИЖЦМ.676121.020-01 ПС

1 Назначение

  - Светильник типа ДПП45-12 предназначен для  освещения подъездов, лестничных площадок, гаражей, подвалов, хоз.блоков.

2 Основные технические данные

| Обозначение светильника | Источник света | Тип ввода | Конструктивное исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Напряжение питания, В, не более | Мощность, Вт, не более |  |  |
| ДПП45-12-004 | Светодиодный | 220 | 12 | правый | Сетка |
| ДПП45-12-005 |  | 12-36 |  |  | Сетка |
| ДПП45-12-006 |  | 220 |  |  | Ребро |
| ДПП45-12-007 |  | 12-36 |  |  | Ребро |
| ДПП45-12-008 |  | 220 |  | левый | Сетка |
| ДПП45-12-009 |  | 12-36 |  |  | Сетка |
| ДПП45-12-010 |  | 220 |  |  | Ребро |
| ДПП45-12-011 |  | 12-36 |  |  | Ребро |

Габаритные размеры, мм		      245х163х123

Масса, кг, не более 			            1,753

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 	 IP55

Климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Цветовая температура , К                              5000

3 Состав изделия и комплект поставки

3.1 Светильник состоит из алюминиевого корпуcа поз. 3, светодиодного модуля поз. 4, колпака поз. 1, ребра или сетки поз. 6, фланца поз. 2. (рис. 1).

3.2 В комплект поставки входят:

Светильник – 1 шт.

Паспорт – 1 экз. на 20 светильников, а также на партию менее 20 шт.

Комплект монтажных частей:

- прокладка ЖЦАР8.840.022 – 2 шт.;

- болт М8-8gх25.48.016 ГОСТ 7798-70 – 2 шт.;

- шайба 8.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78 – 2 шт.

Примечание: Провод для питания светильника в комплект поставки не входит.

4 Указание мер безопасности

4.1 Монтаж светильника на объекте производить при отключенном напряжении электрической цепи.

Не допускается эксплуатация светильников, имеющих трещины и сколы колпаков.

Протирку колпаков разрешается проводить не ранее, чем через 30 мин. после отключения светильника.

5 Подготовка изделия к работе

5.1 Для подключения и монтажа светильника на объекте необходимо отвернуть (ослабить) 2 гайки поз. 5 и 2 гайки поз. 7, ослабить винты 8, открыть колпак.

5.2 Произвести демонтаж светодиодного модуля поз. 4, открутив 4 винта поз. 9.

5.3 Закрепить светильник на два болта М8 через отверстие на дне корпуса 3 к монтажной поверхности. Продеть кабель во втулку резьбовую поз. 10, прокладку поз. 11, шайбу поз. 12.

5.4 Кабель подсоединить к клеммной колодке 14 на светодиодном модуле поз. 4. Установить светодиодный модуль поз. 4 закрепив 4 винтами поз. 9, колпак завернуть на две гайки поз. 5 и 2 гайки поз. 7.

Произвести уплотнение кабеля путем вворачивания втулки резьбовой поз. 10, исключив натяжение проводов внутри светильника.

6 Техническое обслуживание

6.1 Для нормальной работы светильника необходимо периодически проверять работу подвижных контактов, надежность крепления светильника к панели.

7 Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок эксплуатации светильника – 3 года со дня ввода в эксплуатацию.

7.2 Срок службы светильника до капитального ремонта 8 лет. Общий срок службы 16 лет.

8 Содержание цветных металлов

| Наименование металла, сплава. Группа по ГОСТ 1639-2009 | Количество цветных металлов, содержащихся в светильнике, кг | Количество цветных металлов, подлежащих сдаче в виде лома при списании светильника, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сплав алюминиевый марки АК-12М2, гр 0 | 0,811 | 0,811 |  |

9 Свидетельство о приемке

Светильник потолочный ДПП45-12- _______________

исполнение

соответствует требованиям технических условий                                          ТУ 16-2014 ДБИШ.676112.001 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК		Дата выпуска ________________

месяц, год

456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Ленина, 2

АО «Ашасветотехника»

7

2

6

3

5

4